Wien, 1.April 2016

Hohe Leistung auf wenig Platz

Neue Deckeninduktionsdurchlässe von TROX

X-BEAM Luft-Wasser-Systeme bieten energieeffiziente Lösungen für die Lüftung und Klimatisierung in vielen modernen Büro- und Verwaltungsgebäuden. Es gibt eine Vielzahl von Installationsmöglichkeiten für Luft-Wasser-Systeme, so dass Varianten zur Verfügung stehen, die auch hohen architektonischen Ansprüchen genügen. Niedrige Zwischendecken sind besonders bei der Sanierung von Gebäuden oft ein Problem, wenn es um den Einbau von lüftungstechnischen Komponenten geht. TROX hat jetzt zwei neue Deckeninduktionsdurchlässe im Programm, die hier Abhilfe schaffen.

Serie DID642 – Besonders flach

TROX präsentiert mit dem DID642 einen Deckeninduktionsdurchlass mit

besonders niedriger Bauhöhe. Nur 170 mm hoch ist das Gerät, das mit seiner

auslaufenden Lochung im Induktionsgitter effiziente Funktion mit hohem

Designanspruch verbindet. Der Durchlass besitzt einen horizontalen

Wärme Überträger für eine zweiseitige Luftzuführung. Neue, von TROX

entwickelte Düsen Geometrien sorgen für geringste Druckverluste und ein breites Einsatzspektrum. Mit einem Volumenstrombereich bis zu 450 m3/h Frischluft ist der Durchlass leistungsstark, besonders leise und auch für größere Räume geeignet. Einsetzbar ist der DID642 in Raster- oder Gipskartondecken. Aber auch eine frei hängende Variante mit optionaler Randverbreiterung ist wählbar.

Besondere Merkmale in Kürze

• Bauhöhe 170 mm

• Kombinierbar mit Regelsystemen wie z.B. X-AIRCONTROL

• Ideal geeignet für 600er oder 625er Rasterdecken und Gipskartondecken

• Ab klappbares Induktionsgitter mit auslaufender Perforation

• Freihängende Variante mit zusätzlichen Funktionen wie z.B. Beleuchtung,

Lautsprecher, Sprinkler, Rauch- und Präsenzsensoren möglich

DID642 – flache Bauweise

und Vielseitigkeit überzeugen

Serie DID614 – Hohe Leistung mit Top-Design

Gleichzeitig stellt TROX jetzt den neuen Deckeninduktionsdurchlass DID614

vor. Der vierseitig ausströmende Durchlass besitzt ebenfalls einen horizontalen

Wärme Überträger und ist mit fünf Düsenvarianten und verschiedenen

Wasseranschlüssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend anpassbar. Bei

Nutzungsänderung ist der Deckeninduktionsdurchlass durch die

verstellbaren Doppeldüsen sehr flexibel und damit in vielen Bereichen

einsetzbar, auch bei herausfordernden baulichen Gegebenheiten, ohne dass

die Behaglichkeit leidet. Beim DID614 sorgt ebenso eine auslaufende Lochung

des Induktionsgitters für eine ansprechende Integration in das Deckenbild.

Besondere Merkmale in Kürze

Leistungsstark und leise

Großer Volumenstrombereich bis 300 m3/h Frischluft

Werkzeuglos abnehmbares Induktionsgitter

5 Düsenvarianten

Flexibel für Nutzungsänderungen durch verstellbare Doppeldüsen

DID614 – hohe Leistung in

quadratischer Form

DID614 – hohe Leistung in

rechteckiger Form

TROX Austria fungiert als Drehscheibe für alle Geschäfte im CEE Raum und ist neben Österreich auch in Ungarn, Tschechien, Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien vertreten; sowie in Slowenien und der Slowakei durch erfolgreiche und zuverlässige Partner.

Unternehmensprofil:

TROX ist führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten, Geräten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen.

Mit Tochtergesellschaften in 30 Ländern auf fünf Kontinenten, 14 Produktionsstätten und weiteren Importeuren und Vertretungen ist das Unternehmen in über 70 Ländern vor Ort. Gegründet 1951 erwirtschaftete der Weltmarktführer im Jahre 2014 mit 3.700 Mitarbeitern rund um den Globus 455 Mio. Euro Umsatz.

Pressekontakt:

TROX Austria GmbH

Sabine Stubenvoll, MBA - 
Marketing & Communications Austria & CEE
Telefon +43 1 250 43 40
E-Mail s.stubenvoll@trox.at
Mehr Informationen unter www.trox.at